## Slide 1: 情報ネットワーク学演習Ⅱ 最終発表 ４班
田中 達也
坂本 昂輝
永富 賢
今井 友揮

## Slide 2: 概要
課金額に応じた動的なサービス提供
DoS 攻撃対策
ユーザ
・ Web インタフェース上で任意の課金プランを選択
・ 選択プランの制限内で VM 資源を利用可能
OpenFlow コントローラ
・ ユーザの通信の統計情報を取得
・ DoS 攻撃のような悪意のあるユーザを検知
VM マネージャー
・ コントローラから通信状況を取得
・ プランに応じた提供サービスの変更
・ アクセス制限の実施
を実装した IaaS の開発

## Slide 3: サービスの概要図
ユーザ
・ 課金プラン選択 ・ VM利用・停止要求
VMマネージャー
・ Web サーバ機能
・ VM の管理
コントローラ
・ ネットワーク管理
・ 利用状況の監視
・ DoS 攻撃対策
・ プラン変更の推奨
・ 利用停止処理
VMの 生成・停止
VM3
VM2
VM1
統計情報を 送信
OpenFlow ネットワーク

## Slide 4: ネットワーク構成
ユーザ
Webサーバー
コンテナ2
コンテナ1
・ ・ ・
VSI1
VSI3
VSI4
VSI2
OpenFlow スイッチ
コントローラ
VMマネージャー

## Slide 5: Web 関連の通信
クライアント
HTTP サーバ (Node.js)
① HTTP リクエスト
② HTTP レスポンス (index.html)
ソケット
③ コネクション確立要求
④ コネクション確立応答
⑤ コネクション確立
⑥ ソケット生成・イベント設定・待ち受け
⑦ ソケットのイベント指定
⑧ イベントに応じた処理
スリーウェイハンドシェイク
でTCP コネクションの確立
⑥ 以下、各イベント
create : VM を作成
delete : VM を削除
connect : アクセスが制限されたVMへの接続
以降⑦・⑧を繰り返す
⑦ では Web インターフェース上のボタンを押すことでイベント発生

## Slide 6: Web インタフェース構成 (動作前)
料金プランの設定
VM の作成
利用中の VM の表示
サービスの利用状況
他ユーザの Web への接続要求
料金プランを選択するまではVM の
作成はできない。プランは 3 つあり、
違いは料金と最大通信量。
VM の名前を指定して、Create ボタンを押すと、
create イベントが発生する。サーバ側で VM を
作成し、その VM が提供する Web のアドレスを
返す。現状では VM 作成者しかその Web にア
クセスできない。
サービスを利用することで発生した
通信量をサーバ側から取得し、その
通信量と選択プランが提供する最大
通信量を照らし合わせて、最大に近
づくとプラン変更をおすすめする。
作成した VM と取得した Web アドレスを対応付けて、ここに表示
する。ユーザはこのアドレスを参照することで、アクセス可能。
Delete (イベント) ボタンを押し、VM 名を指定することで VM を消去。
VM を作成した段階では、作成者以外その Web
にアクセスできない。外部手段を用いて VM の名
を知り、ここに入力して接続要求を送る(connect イベント)。

## Slide 7: Web インターフェース構成 (動作中)
料金プランの設定
VM の作成
利用中の VM の表示
サービスの利用状況
他ユーザの Web への接続要求
現在は、Plan A が選択されている。
(デモ)
現在利用している通信量が、最大通
信量に近づくにつれて、青→黄→赤
と変化する。
現在稼働している VM の
一覧が表示されている。
VM 名と対応する Web の
アドレスが書かれている。
(デモ)

## Slide 8: 各モジュールの詳細(VMマネージャー)
仮想サーバ（コンテナ）の管理
  Webインターフェースからのイベントを元に
  コンテナの起動や削除を行う
    ポートフォワードを用いている
  アクセス制限をかける
    基本的にコンテナを立ち上げたユーザのみ
    アクセス可能

## Slide 9: 各モジュールの詳細(Webインタフェース)
コンテナの作成(create)と削除(delete)
VMマネージャー
192.168.1.100
HTTPサーバ
サーバ作成要求（サーバ名○○）
http://192.168.1.100:△△
名前：○○
192.168.1.100:△△
名前：××
192.168.1.100:□□
サーバ削除要求（サーバ名××）
192.168.1.3

## Slide 10: 各モジュールの詳細(Webインタフェース)
アクセスできるユーザの制限
VMマネージャー
192.168.1.100
HTTPサーバ
サーバ作成要求（サーバ名○○）
http://192.168.1.100:△△
名前：○○
192.168.1.100:△△
IP Table
1．コンテナへのアクセスは拒否する
192.168.1.3
192.168.1.3
IP Table
1．192.168.1.3は○○にアクセス可能
2．コンテナへのアクセスは拒否する

## Slide 11: 各モジュールの詳細(Webインタフェース)
アクセスできるユーザの追加(connect)
VMマネージャー
192.168.1.100
HTTPサーバ
アクセス要求（サーバ名○○）
Accept
名前：○○
192.168.1.100:△△
192.168.1.3
IP Table
1．192.168.1.3は○○にアクセス可能
2．コンテナへのアクセスは拒否する
192.168.1.4
192.168.1.4
IP Table
1．192.168.1.4は○○にアクセス可能
2．192.168.1.3は○○にアクセス可能
3．コンテナへのアクセスは拒否する

## Slide 12: モジュールの詳細 (コントローラ)
メッセージの振り分け (RoutingSwitch.rb)
トポロジ情報管理 (Topology.rb)
パス計算 (PathInSliceManager.rb)
フローエントリ生成 (Path.rb)
ARP 解決 (TopologyController.rb)
スライス管理 (PathInSliceManager.rb Slice.rb)
統計情報取得 (RoutingSwitch.rb) (後述)
  VM マネージャーへ統計情報を送信
  コントローラ内での DoS攻撃対策の実施
    あるユーザのバイト数が閾値を超えた場合、悪意のあるユーザとみなし、スライスから削除

## Slide 13: 工夫した点
コントローラによる統計情報取得
  コントローラがスイッチのフローエントリの 統計情報を取得
    action, match, packet_count, byte_count
統計情報に基づいてサービス変更
  取得した統計情報をVMマネージャーに送信
  フローテーブルが処理した byte_count を送信
（統計情報を用いた DoS 攻撃対策)

## Slide 14: 独自ネットワーク機能
ユーザ
Webサーバー
コンテナ2
コンテナ1
・ ・
VSI1
VSI3
VSI4
VSI2
OpenFlow スイッチ
コントローラ
VMマネージャー
FlowStatsRequest
FlowStatsReply
フローエントリの
統計情報を送信
DoS 攻撃対策
統計情報の提供
IaaS の利用

## Slide 15: 統計情報取得
FlowStatsRequest
  定期的にフローエントリの統計情報を要求
    VM マネージャーが接続されているスイッチ
FlowStatsReply
  統計情報が乗ったメッセージを送信
    /.rvm/gems/ruby-2.2.5/gems/trema-0.9.0/lib/trema/controller.rb を改変し、FlowStatsReply メッセージを受け取るハンドラを設定

## Slide 16: 統計情報取得後の処理
VM マネージャーに byte_count を通知
  コントローラから VM マネージャーに Packet Out
    raw_data に byte_count のバイナリデータを渡す
  （VM マネージャーは byte_count に基づき、 Web インターフェースに通信状況を可視化）
    実装できず
コントローラによる DoS 攻撃対策
  短期間に一定以上の通信を行ったホストを 悪意のあるユーザーとみなしスライスから除去

## Slide 17: デモ内容
Web インタフェース上でユーザが以下の操作を実行
  利用したい課金プランの選択
  指定した名称の VM を生成・停止
  存在する VM 一覧の閲覧
定期的にフローエントリの統計情報を取得
  DoS 攻撃対策
    短期間に一定以上の通信を行ったホストをアクセス不可に

## Slide 18: まとめ
実装できた機能
  Web インタフェース上で VM の起動・停止・状態表示
  独自機能
    フローエントリの統計情報取得
    悪意のあるユーザに対するアクセス制限
今後の課題
  課金プランに応じたネットワーク制御
  コントローラから送られたパケットに対する処理